## Slide 1
Da Prática à Modelagem Estocástica
Validação Cruzada de um Protocolo R-UDP Go-Back-N entre Emulação e Simulação de Eventos Discretos
Anthony Irlan Marques Luz
PPGCC — Universidade Federal do Piauí (UFPI) | Picos–PI
Redes de Computadores · Fase 2 · 2025
🔗 github.com/PLACEHOLDER-REPOSITORIO ▶ youtube.com/PLACEHOLDER-VIDEO

## Slide 2
Agenda
1
1. Motivação e contribuições
1–2 min
2
2. Sistema real: Docker + tc/netem + GBN
4 min
3
3. Modelo estocástico de eventos discretos (SimPy)
5 min
4
4. Calibração e convergência estatística
4 min
5
5. As 10 tarefas de validação
12 min
6
6. Discussão: teoria vs. prática de rede
2 min
7
7. Conclusão e trabalhos futuros
2 min

## Slide 3
1. Motivação
Por que modelar R-UDP com eventos discretos?

## Slide 4
Motivação e Pergunta Central
Questão de pesquisa
Um modelo estocástico parcimonioso — sem fatores de ajuste — consegue reproduzir o comportamento real de um protocolo R-UDP GBN sobre uma faixa de 200× nos tempos de transferência?
▸ Confiabilidade pode ser implementada sobre UDP (R-UDP) em espaço de usuário
▸ Isso expõe diretamente os mecanismos GBN: janela, timeout, retransmissão
▸ Medições em Docker/tc-netem proveem linha de base empírica confiável
▸ Simulador validado → explorar pontos não medidos sem novos experimentos

## Slide 5
Quatro Contribuições Principais
①
Motor GBN de eventos discretos em SimPy
Tempo e retransmissões emergem da dinâmica de eventos — sem equações fechadas ad hoc
②
Calibração em faixa de 200×
Erro entre 1,0% e 7,4% ao longo de 0,67 s a 145 s; análise por IC bootstrap
③
10 tarefas de validação
Cada tarefa confrontada com limite analítico: teto janela/RTT, BDP, lei 1/(1−p)
④
Diagnóstico das discrepâncias
Identifica onde a teoria estocástica diverge da prática e por quê

## Slide 6
2. Sistema Real
Protocolo R-UDP GBN + Docker + tc/netem

## Slide 7
Arquitetura do Sistema Real
Infraestrutura
▸ Dois contêineres Ubuntu 22.04 em rede bridge isolada
▸ tc/netem injeta perda e atraso no egress do cliente
▸ Protocolo implementado em Python sobre raw UDP
▸ Integridade verificada por checksum MD5 fim-a-fim
Diagrama simplificado
┌─────────────┐ ┌─────────────┐ │ CLIENTE │──DATA──▶│ SERVIDOR │ │ (sender) │◀──ACK───│ (receiver) │ └─────────────┘ └─────────────┘ │ │ tc/netem │ (perda + atraso) │ │_________Docker_______|
Arquivo de teste: 1 MiB = 256 blocos × 4 096 bytes

## Slide 8
Protocolo Go-Back-N: Parâmetros
Cabeçalho
16 bytes: tipo, seq, ack, janela, comprimento, CRC-16
Janela
N = 8 pacotes em voo simultâneos
Timeout
0,5 s fixo — retransmite toda a janela a partir da base
Handshake
SYN / SYN-ACK → dados → FIN / FIN-ACK
ACKs
Cumulativos — um ACK confirma tudo até o seq recebido
Arquivo
1 MiB, 256 blocos de 4 096 bytes

## Slide 9
Fragmentação IP → Perda Efetiva por Bloco
Fragmentação IP → Perda Efetiva por Bloco
▸ Cada datagrama DATA = 4 112 bytes > MTU Ethernet (1 500 bytes)
▸ → fragmentado em 3 pacotes IP pelo sistema operacional
▸ netem descarta cada pacote IP com probabilidade p (independente)
▸ Um bloco é entregue só se todos os 3 fragmentos sobreviverem
p_ef = 1 − (1 − p)³
p = probabilidade netem por pacote IP
Conversão de perda
Cenário
p bruta
p_ef
A
0 %
0,0 %
B
10 %
27,1 %
C
20 %
48,8 %

## Slide 10
Cenários e Linha de Base Empírica
Parâmetros de rede (tc/netem)
Cen.
Perda bruta
Atraso μ
RTT = 2μ
p_ef
A
0 %
10 ms
20 ms
0,0 %
B
10 %
50 ms
100 ms
27,1 %
C
20 %
100 ms
200 ms
48,8 %
Medições reais (média n=10)
Cen.
Tempo (s)
Vazão (KB/s)
Retx
Overhead
A
0,676
1 515
0,0
1,0×
B
53,165
19,5
91,1
3,8×
C
144,613
7,1
238,5
8,4×
Faixa de 200× no tempo de transferência: de 0,67 s (A) a 144,6 s (C)
▸ Cenário A: sem perda — transferência rápida, 1× overhead
▸ Cenário C: p_ef = 48,8% — overhead de 8,4×, quase 2,5 min

## Slide 11
3. Modelo Estocástico
Simulação de Eventos Discretos com SimPy

## Slide 12
Por que Simulação de Eventos Discretos?
Vantagens para GBN
▸ Estado muda apenas em instantes de eventos agendados
▸ Relógio avança direto de evento a evento → eficiente
▸ Captura sobreposição de pacotes em voo dentro da janela
▸ ACKs cumulativos e cascatas de timeout emergem naturalmente
▸ Sem aproximação por rodadas síncronas, sem fatores empíricos
Três classes de eventos
📦
Chegada de DATA
bloco recebido pelo servidor
✓
Chegada de ACK
janela avança, timer reinicia
⏰
Disparo de timer
retransmissão a partir da base
SimPy: biblioteca Python de simulação de eventos discretos

## Slide 13
Modelo de Canal: Atraso + Perda
Atraso unidirecional
D ~ 𝒩(μ, σ²) RTT = 2μ
▸ μ = atraso médio do cenário (10 / 50 / 100 ms)
▸ σ = jitter (avaliado em D7)
▸ Amostras negativas truncadas em 0
▸ Ordem preservada no enlace (anti-reordenação)
Perda por bloco (Bernoulli)
P(perda) = p_ef
▸ Descarte independente por bloco
▸ p_ef = 1 − (1−p)³ (fragmentação IP)
▸ ACKs: entregues com confiabilidade
▸ Simplificação discutida na Seção 5
Os dois processos são independentes entre si — o modelo não captura correlação entre perda e atraso nem perda de ACKs. Essas simplificações são analisadas na discussão.

## Slide 14
Motor Go-Back-N Orientado a Eventos
1
Emissor preenche janela
Envia até N blocos em paralelo, agendando chegada no receptor
2
Aguarda o primeiro evento
ACK que avança a base OU disparo do timer (timeout = 0,5 s)
3
ACK recebido
Base da janela avança; timer é reiniciado; novos blocos preenchem a janela
4
Timer expirou
Retransmite todos os blocos a partir da base — comportamento clássico GBN
5
Fim
Todos os 256 blocos confirmados → transferência encerrada

## Slide 15
Mapeamento Real → Simulado & TDD
Parâmetros diretos do sistema real
Janela N:
8
Timeout:
0,5 s
Bloco:
4 096 bytes
Blocos:
256 por arquivo
RTT:
20 / 100 / 200 ms
p_ef:
0 / 27,1 / 48,8 %
Ajustes:
NENHUM
Desenvolvimento Guiado por Testes
✓ 51 testes unitários
✓ Taxa de perda empírica ≈ p_ef
✓ 256 blocos entregues íntegros
✓ 0 retransmissões sem perda
✓ RTT simulado ≈ 2μ configurado
✓ Sementes fixas → reprodutível

## Slide 16
4. Calibração
Simulador vs. sistema real em 3 cenários

## Slide 17
Resultados de Calibração (30 repetições)
IC 95% por bootstrap percentílico (efron 1993)
Cen.
Real (s)
Sim. (s)
IC 95% (s)
Erro
Retx R/S
Real no IC?
A
0,676
0,669
[0,668 ; 0,671]
−1,0 %
0,0 / 0,0
não
B
53,165
57,088
[55,197 ; 58,942]
+7,4 %
91,1 / 98,0
não
C
144,613
148,788
[144,046 ; 153,388]
+2,9 %
238,5 / 245,6
sim
Faixa de ~200× no tempo de transferência coberta com erro < 7,5%

## Slide 18
Convergência Estatística: IC Bootstrap 95%
Cenário C: valor real DENTRO do IC. Cenários A e B: viés sistemático pequeno — analisado na Seção 6.

## Slide 19
Análise dos Erros Residuais
Cenário A (−1,0%)
Simulador mais rápido — omite custos fixos de handshake, scheduling de sockets e encerramento. Esses efeitos dominam em transferências sub-segundo.
Cenário B (+7,4%)
Maior viés: perda intermediária amplifica efeitos de segunda ordem como correlação de perdas, comportamento real de ACKs e distribuição empírica do atraso.
Cenário C (+2,9%)
Perda severa → cascatas de timeout dominam o comportamento tanto no modelo quanto no sistema real → menor influência dos efeitos de segunda ordem.
Conclusão parcial: o modelo é parcimonioso e sem ajuste — os erros são informativos, não aleatórios.

## Slide 20
5. As 10 Tarefas de Validação
Cada tarefa confrontada com um limite analítico

## Slide 21
Mapa das 10 Tarefas
D1
Modelagem de atraso Normal
canal + calibração
D2
Perda Bernoulli vs. tc/netem
canal + calibração
D3
Simulação de timeout e retransmissão
motor + calibração
D4
Curva de vazão 1–100 MB
→ slide seguinte
D5
Sensibilidade ao tamanho da janela N
→ slide seguinte
D6
Validação de RTT
mapeamento + calibração
D7
Impacto do jitter
→ slide seguinte
D8
Estresse com 25% de perda bruta
→ slide seguinte
D9
Eficiência DADOS/ACK
→ slide seguinte
D10
Convergência estatística IC 95%
→ slide anterior

## Slide 22
D1 + D2 + D3: Canal, Perda e Timeout (Calibração)
▸ D1 — Atraso Normal: RTT simulado = 2μ configurado em todos os cenários (verificado por testes unitários)
▸ D2 — Perda Bernoulli: taxa empírica do canal ≈ p_ef; p_ef confirmada contra medições reais de fragmentação
▸ D3 — Timeout/retransmissão: sem perda → 0 retransmissões ✓; com perda → contagens próximas das medições reais
Essas três tarefas são implicitamente validadas pela calibração: erro 1–7% em faixa de 200× só é possível se atraso, perda e timeout estiverem corretos.

## Slide 23
D4: Curva de Vazão — 1 a 100 MB
Interpretação
▸ Teto teórico: S_max = N·L/RTT
▸ Cenário A: satura em ≈97% do teto de 1 600 KB/s
▸ Real: 1 515 KB/s — compatível ✓
▸ Cenário B: perda domina → estabiliza em ≈19 KB/s
▸ Teto nominal B = 320 KB/s, mas GBN desperdiça janelas
▸ Curva sobe com o arquivo: custo fixo diluído

## Slide 24
D5: Sensibilidade ao Tamanho da Janela N
Produto Banda-Atraso (BDP)
▸ Gargalo explícito: B = 2 000 KB/s
▸ BDP = B·RTT = 2000×0,02 = 40 KB
▸ N* = BDP/L = 40 KB / 4 KB = 10
▸ Joelho medido: N = 12 (95% de S_max)
▸ Compatível com a previsão analítica ✓
▸ Acima de N* → saturação na banda do enlace
▸ Abaixo de N* → crescimento quase linear

## Slide 25
D6: Validação de RTT
RTT no modelo = RTT medido
▸ Parâmetro RTT configurado diretamente como 2μ nos três cenários
▸ Medições reais por tcpdump: 20 ms (A), 100 ms (B), 200 ms (C)
▸ Simulador usa os mesmos valores → validação por construção
▸ Testes unitários verificam que a média dos atrasos amostrados ≈ μ configurado
Qual a importância do RTT para o GBN?
O RTT é o denominador do teto de vazão: S_max = N·L/RTT. Um RTT errado em 10% causa erro de 10% na previsão de vazão. Por isso o mapeamento direto (sem ajuste) é fundamental.

## Slide 26
D7: Impacto do Jitter na Transferência
Resultado
▸ σ variado de 1 a 80 ms; sem perdas; RTT = 100 ms
▸ Dispersão: de 0,002 s (σ=1) a 0,19 s (σ=80)
▸ Média também cresce: 0,81 s → 1,96 s
▸ Por quê a média sobe?
▸ → Ordem preservada no enlace
▸ → Fim de rodada ≡ maior atraso da janela
▸ → E[max] cresce com σ
▸ Jitter eleva tanto variância quanto tendência central

## Slide 27
D8: Cenário de Estresse — 25% de Perda Bruta
Extrapolação validada
▸ p_bruta = 25% → p_ef = 1−(0,75)³ = 57,8%
▸ Atraso = 100 ms (igual ao cenário C)
▸ Ancoragem: cenário C (20%) → 146 s vs. 144,6 s real ✓
▸ Previsão para 25%: ≈ 213 s
▸ IC 95%: [207 ; 218] s
▸ Aumento de ≈47% em relação ao cenário C
▸ Tendência monotônica mantida ✓

## Slide 28
D9: Eficiência DADOS/ACK pela Lei 1/(1−p_ef)
Resultados
▸ Lei analítica: DADOS/ACK = 1/(1−p_ef)
▸ Cen. A: simulado 1,00 vs. analítico 1,000 ✓
▸ Cen. B: simulado 1,38 vs. analítico 1,372 ✓
▸ Cen. C: simulado 1,96 vs. analítico 1,953 ✓
▸ Degradação monotônica com a perda
▸ Validação interna do motor instrumentado
DADOS/ACK = 1 / (1 − p_ef)

## Slide 29
Panorama: As 10 Tarefas
D1
Atraso Normal
✓ RTT ≈ 2μ em todos os cenários
D2
Perda Bernoulli
✓ taxa empírica ≈ p_ef; p_ef ≈ real
D3
Timeout/retransmissão
✓ 0 retx sem perda; compatível com real
D4
Curva de vazão
✓ A satura em 97% teto; B limitado por perda
D5
Sensibilidade janela
✓ joelho em N=12; BDP prevê N*=10
D6
Validação RTT
✓ mapeamento direto; validado por construção
D7
Jitter
✓ dispersão e média crescem com σ
D8
Estresse 25%
✓ previsão 213 s compatível com tendência
D9
Eficiência DADOS/ACK
✓ segue lei 1/(1−p_ef) com < 0,5% de erro
D10
Convergência IC
✓ C coberto; A e B com viés sistemático

## Slide 30
6. Discussão
Teoria estocástica vs. prática de rede

## Slide 31
O que o Modelo Captura Bem
Concordâncias
▸ Tempo de transferência em faixa de 200× com erro < 7,5%
▸ Contagens de retransmissão próximas das medições reais
▸ Vazão e eficiência compatíveis com limites analíticos independentes
▸ Todos os 10 experimentos consistentes com propriedades esperadas do protocolo
▸ Mesma estrutura para calibração, varreduras e extrapolação — sem re-ajuste
Unidade metodológica: tempo e retransmissões emergem da mesma dinâmica de eventos em todos os experimentos.

## Slide 32
Limitações e Discrepâncias
Viés no cenário B (+7,4%)
Perda moderada amplifica correlação de perdas, distribuição real do atraso e dinâmica dos ACKs — não modelados
Aceleração no cenário A (−1,0%)
Custos fixos de handshake, encerramento e escalonamento omitidos — relevantes apenas em transferências < 1 s
Perda de ACKs não modelada
GBN cumulativo atenua o impacto, mas pode distorcer a contagem de retransmissões em perda assimétrica
Perda Bernoulli i.i.d.
Ignora correlação em rajada; modelo Gilbert-Elliott seria mais fiel a certos enlaces reais

## Slide 33
7. Conclusão
Resultados e próximos passos

## Slide 34
Conclusão
▸ Modelo parcimonioso e sem fatores de ajuste reproduz o sistema real em faixa de 200×
▸ Erros relativos entre 1,0% e 7,4%; cenário de alta perda coberto por IC bootstrap 95%
▸ 10 tarefas de validação satisfeitas — consistentes com limites analíticos independentes
▸ Resíduos são informativos: localizam onde teoria estocástica diverge da prática
▸ 51 testes unitários garantem correção e reprodutibilidade dos resultados
Um modelo estocástico de eventos discretos pode aproximar o comportamento de um protocolo R-UDP GBN real — dentro dos limites das simplificações adotadas.

## Slide 35
Trabalhos Futuros
1
Selective Repeat
Implementar SR e comparar goodput com GBN sob diferentes regimes de perda
2
Perda de ACKs
Modelar explicitamente e avaliar impacto em cenários de perda assimétrica
3
Perda correlacionada
Substituir Bernoulli por Gilbert-Elliott e testar hipótese do viés no cenário B
4
Distribuição empírica do atraso
Ajustar a distribuição de atraso à lei real produzida pelo tc/netem
5
Calibração multiponto
Testes pareados ou de equivalência para validação estatística mais abrangente

## Slide 36
Obrigado!
Anthony Irlan Marques Luz · marquesanthony62@gmail.com
PPGCC — UFPI · Redes de Computadores · Fase 2
🔗 github.com/PLACEHOLDER-REPOSITORIO
▶ youtube.com/PLACEHOLDER-VIDEO